## Slide 1
物理感知层工作流
DEM物理下推 · 机载传感 · 残差特征
输入数据
SRTM1 DEM
Open-Meteo 粗风
10m / 100m
空速/气压/GPS
地形特征提取
坡度 · 坡向
高差 Δh
粗糙度 r
物理下推
downscale_wind
f_elev · f_slope
对数剪切 · w
物理基线
WindField
u_phy, v_phy, w_phy
形状 (Z,H,W)
特征构造
62 维 FEATURE
位置·地形·粗风
物理基线·时序窗
输出
残差学习输入
Observation
局地风观测
关键公式与产物（可编辑说明）
f_elev = clip(1+0.0015·Δh, 0.7, 1.3) f_slope = clip(1+0.5·s·cosθ, 0.6, 1.4)
垂直层：对数插值 10m↔100m 剪切；输出米级三维风场基线 + PhysicsDiagnostics
下一步进入认知推理层：XGBoost 残差 Δu,Δv,Δw 与信念更新
源码：physics.py / data_ingest.py / pipeline.py 图3-1 分解 · 物理感知层

## Slide 2
认知推理层工作流
残差修正 · 三维信念地图 · 贝叶斯更新
融合预报
物理基线 u_phy
XGBoost 残差
Δu, Δv, Δw
û = u_phy+Δu
先验推进
apply_prediction
过程噪声
模式马尔可夫
Kalman 融合
三维信念网格
field_arrays
wind / var / cov
sink·neutral·uplift
观测校正
update_with_observation
空速+地速
半径 R · 2×2 Kalman
模式混合·平流
规划用派生量
uncertainty
safety_penalty
expected_energy_gain
⟲ 边飞边认知：观测收缩不确定性 → 反馈下一时刻先验
关键超参（config.json / BeliefConfig）
process_noise=0.18 observation_noise=0.12 observation_radius=2 advection_gain=0.25 decay=0.04
E = 0.55·max(w,0) − 0.85·max(−w,0) + 1.25·P_up − 0.95·P_sink − 0.28·S
源码：belief.py / ml.py / pipeline.py 图3-1 分解 · 认知推理层

## Slide 3
规划决策层工作流
进度感知 · Anytime MPC · Dijkstra返航 · 滚动重规划
输入
信念场 U/S/E
DroneState
Mission
起终点·电池
Dijkstra 返航代价图
compute_return_cost_map
能量走廊引导线
AGL / 侧向 corridor
Anytime 束搜索 MPC
horizon=7 beam=28
γ=0.93 rounds=4
进度奖励 + 风险/安全
能量择优
transition_energy_j
MPC vs 直线AGL
vs 走廊引导
输出并执行
航点/控制序列
执行首步
下发飞控
⟲ 滚动重规划 NavigationEngine.step → 预报 → 信念 → replan → 步进 （replan_interval_steps）
关键代价与约束（可编辑）
C = E_trans − R_progress + 22·λ_risk·U + 28·λ_safe·S + C_alt + C_vert
risk_weight=1.2 safety_weight=1.5 reserve_energy_ratio=0.22 search_node_budget=9000
源码：planner.py / controller.py / execution.py 图3-1 分解 · 规划决策层